| 温州联益线束胶粘带有限公司 |
| --- |
| 布基产品、物料编号方法 |
| 版本/修订号 | A/0 | 编 号 | LY(SC)-05 |

- 目的

为规范公司所有物料和产品的名称，有利于系统查帐，和公司软件系统使用，特给公司所有物料和产品进行编号管理

2、范围

适用于公司所有生产物料和生产辅料，设备配件和其它用品不在其列

3.胶水及其原料编号规则

3.1 布基水性胶水的原材料,按照原有的代码不变,具体附表1;

3.2布基水性胶水已做好的底胶和面胶表示方法:

底胶用“DJ”，而面胶用“MJ”表示

3.3  热熔胶胶水用“PS”表示，后面加胶水型号。如PS5588，表示热熔胶胶水的PS5588型号；

4.水性胶水的布基产品编号规则

4.1 布料的编号代码按原有的不变,具体附表2；

4.2  已涂的布和已复的布,与原布料的编号代码一样；

4.3  成品

XX - XX × XX/XXX

如：绒布R2的布料，分切宽度为19mm，长度为15m，每件装168卷，即编号为R2-19×15/168

注：1）如是垫膜的，则在胶带宽度×长度前加个“D”， R2-D19×15/168；

2）防水布胶带表示:  M-F XX × XX/XXX

例：M-F19×15/168  用棉布为基材的防水布19×15，一件包装为168卷

5．热熔胶的产品编号规则

5.1 已涂布的布基

XX - R

5.2 成品

XX – R XX × XX/XXX

同水性胶水的成品一样,只是在布料代码后加“R”

6.纸箱编号规则:

Z X XX × XX- XX×XX×XX

如：绒布19×15纸箱,长35Cm，宽35Cm，高40Cm，则编号为ZR19×15-35×35×40

注：空白纸箱，则不用表示布料的代码，和所装胶带的宽度和长度，如：Z-35×35×40，表示长35Cm，宽35Cm，高40Cm尺寸的空白纸箱。

7．纸管

G  X – XX × XXXX

7.1 序列号规定:

| 名称 | 序列号 | 名称 | 序列号 | 名称 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白管 | 1 | 红兰管 | 2 | 红黑管 | 3 |
| 4M管 | 4 | 字母管 | 5 |  |  |

如今后有新增的其它颜色的纸管,可继后增加序列号

  - 例子  G2-38×1200 表示红兰纸管,内径38mm,长度1200 mm

- 海绵产品编号规定

  - 海绵原材料

H XXX × X

如：H333×3  表示 宽度333mm，厚度3 mm的海绵

8.2  海绵成品

X H   XXX× XX× X

如: HH80×50×5 表示黄色海绵,长80 mm,宽50 mm,厚5 mm

- 美纹纸

X M – XX × XX

如:BM19×30  表示白色美纹纸 19 mm宽 30m长

- 袖套

S X X – XX × XX

如: SHX-130×50 表示用双面胶化纤布基材，宽度130mm，长度50m的袖套。

HX-130×50 表示普通的用化纤布基材，宽度130mm，长度50m的袖套。

- 双面胶

S X – XXX × X

如：SH-333×3 表示 黄色双面胶，宽度为333 mm，厚度为3 mm

12、塑料膜

X – XXXX

如：D1225 表低压膜 宽度为1225 mm

13、硅纸（垫纸）

GZ- XX × XX

如：GZ-50×35 表示长度50cm、宽度35 cm的硅纸

14、使用要求

14.1  各车间、仓库、物流、销售、采购等部门，在所有表格、记录，以及各种报表上必须使用物料代码。

14.2  产品编号变动或更新由技术部负责.

15、原有LY(JS)-02 《产品编号规定》作废，以本文件为准

编制：                               审批：

# Text boxes

胶带宽度(单位mm)

布料代码

胶带展开长度(单位m)

1件装产品数量 (单位 卷)

布料代码

代表热熔胶涂布

布料代码 如绒布为R 纤维布为Q

代表纸箱

所装胶带的宽度和长度,如19×15

纸箱的长宽高度,如35×35×40,单位Cm

布料代码 M是棉布为基材

代表是防水胶带

胶带的宽、长度和1件卷数

代表纸管

序列号

纸管内径 单位mm

纸管长度 单位mm

代表海绵

代表海绵宽度  单位mm

代表海绵厚度  单位mm

海绵种类 白海绵B  黄海绵 H

代表海绵

代表海绵长度 宽度 厚度

美纹纸种类 白色B  黑色 H

代表美纹纸

美纹纸的宽度(单位为mm)和长度(单位为m)

袖套的基材,如化纤布为H 绒布为R  PVC为P

X表示袖套

袖套的宽度(单位为mm)和长度(单位为m)

表示双面胶袖套，不是双面胶的可不写

表示双面胶

种类,黄色用H  A白色用B

双面胶的宽度（单位为mm）和厚度（单位为mm）

低压膜用D，离心膜用L

膜的宽度（单位为mm）

表示硅纸

硅纸的长度和宽度（单位为Cm）